# 无线蓝牙温度记录仪

# Model SH216

# 用户手册

# 1．概述

SH216无线蓝牙温度记录仪由监视器和温度采集器组成，具有温度计和手机操作方式，一台监视器能够监测八台温度采集器测量数据。它采用最先进的双频双模无线传输技术，可能是世界上蓝牙传输距离远、性价比最高的无线温度计。用户可以预设报警值，当温度异常时声光报警。监视器与手机蓝牙通讯，用户运行App软件TempView+，可方便的用手机下载和查看水温测量数据。

应用领域：应用在工厂、农业、运输、医药食品、实验室、机房等场所对环境温度的监测。

2、功能特性

2.1 温度采集器

- 温度测量范围：-40℃～100℃

- 温度测量精度：±1℃

- 无线传输频率：433Mhz

- 无线传输距离＞100米

## 温度测量/存储/传输间隔：15分钟

## 温度记录容量：4096B

## 存储数据批上传至手机

## 液晶屏显示温度测量值和时钟

## 内置充电电池，续航3个月

## 温度传感器外置

## USB端口充电

## 产品尺寸：44x41x10mm

## 产品重量：18g

## 2.2 监视器

- 室内温度测量：0℃～50℃

- 温度测量精度：±1℃

## 环境湿度测量：10%～95%RH

## 湿度测量精度：±5%

## 温度计或手机两种操作方式

## 无线接收和显示温度采集器测量数据

## 监视器最多配置八台温度采集器

## 显示时钟、室内温湿度、电池电压

## 预设温度报警阀值，超温声光报警

## 记录和查询测量数据的最大最小值

## 批量转发采集器数据至手机

## 温度显示单位℃/℉转换

## 无线传输频率：433Mhz

## 蓝牙BLE4.0传输距离：＞30米

## App软件兼容安卓和iOS操作系统

## App应用软件下载采集器记录数据

## 使用二节1.5Vdc AAA碱性电池

## 外形尺寸：108×90×22mm

3、产品拓扑图

(此图换：右侧8台SV260U、中间监视器、左侧手机+App）

4、操作说明

4.1、温度采集器操作

－电池充电及开关

温度采集器初次使用或电池低压时，请连接USB充电线充电2小时。长按S键3秒开启或关闭电源，存储数据清零。

－采集器注册

采集器使用前需注册，注册操作如下：长按监视器C/F键3秒，监视器左上方房屋图标闪动 → 在采集器关闭状态下，长按S键三秒，采集器发送注册请求 → 监视器收到后，设置采集器序列号和时钟 → 当监视器上房屋图标停止闪烁并出现序列号，表示注册成功 → 采集器与监视器进入无线通讯工作状态 。若注册不成功，重复上述步骤。

—放置温度采集器

温度采集器注册后，将采集器放置在距离监视器100米范围内，采集器LCD交替显示温度和序列号。

－温度测量发送

采集器每15分钟测量、存储、显示和发送温度测量数据一次，短按S键查询最大最小值及过去每小时温度测量数据。

—存储数据上传

手机向采集器发送上传存储数据指令，采集器将存储数据通过监视器转发至手机App应用程序，数据上传成功后，存储器清零。

－设置温度单位

插入USB外接电源，将温度传感器温度放入90度以上的热水中，长按S键3秒，设置温度单位。

4.2、监视器操作

－安装电池

打开电池盖，装入二节AAA电池。 短按监视器后盖上的C/F键，选择温度单位。

－采集器注册

长按监视器C/F键，房屋图标闪烁，进入注册工作状态；长按采集器S键三秒开机发送注册请求，监视器应答分配采集器序列号和时钟；监视器显示房屋图标和序列号，注册完成。

－设置参数

长按SET键3秒，屏幕出现“↑”高温阀值设置图标，进入报警阈值设置，数字“70”闪烁，按动▲或▼键设置高温阀值 → 按动S键确认，显示低温阀值设置“↓”图标，数字“00”闪烁，按动▲或▼键设置低温阀值 → 按动SET键确认，屏幕左下方小时数字“12”闪烁，进入时间设置，小时设置 → 按动▲或▼键调整小时 → 按动SET键确认 ，分钟数字“00”闪烁，按动▲或▼键调整分钟 → 短按SET键确认 → 进入采集器序列号删除设置，屏幕左上方房屋图标内数字闪烁 → 按动▲或▼键选择要删除的序列号（序列号0表示不删除） → 短按SET键确认，返回正常显示界面。

—监视器显示

屏幕上的房屋图标显示采集器序号，上排循环显示采集器测量值，下排交替显示室内温湿度和时间。

－查询采集器测量值

短按▲键，查询各采集器水温值；短按▼键，查询最大和最小水温值，长按▼键3秒最大最小值清零。

－高低温报警

当水温超过阀值温度，监视器发出声光报警，按动任何键中断。

—电池低压显示

显示屏右上角出现M或S图标时，分别表示监视器或采集器电池低压，需更换电池。

4.3、手机App操作

—下载App软件

请在Apple Store或Android Store下载和安装App应用软件TempView+。

--APP主界面

--蓝牙连接

长按监视器△键3秒启动监视器蓝牙链接，监视器屏幕左上角图标闪烁，若60秒后图标停止闪烁，表示蓝牙链接失败，请重复上述步骤链接。

--参数设置

点击，设置温度单位、报警开关、高温阀值、低温阀值、报警方式、纵坐标。

温度单位：摄氏度℃与华氏度F

报警设置：设置高低温报警阈值，选择铃声、振动、铃声报警方式；

纵坐标设置：设置纵坐标最大值与最小值。

--数据下载

监视器与智能手机蓝牙连接后，手机向温度采集器发送下载命令，采集器应答，将储存的温度数据上传到手机APP程序中。

--历史记录查询

在主页点击击“”图标，进入历史数据查询界面，如下图所示：

点击查看采集器列表，选择要查询的采集器。

点击查看采集器的温度数据表格。

点击数据导出：通过邮件形式导出数据表格。

点击“时、日、月”：对应查看对应界面。

点击，可删除当前采集器的历史记录。

5、常见问题解答

·监视器不能接收到采集器的温度数据，请将监视器靠近采集器放置。

·手机不能查看温度数据，原因：监视器与手机蓝牙通讯中断。

6、装箱单

SH210M监视器                  1台

SH216S温度采集器               1台（多台选项）

AAA 碱性电池                   2个

USB充电线                      1根

SH216用户手册                  1张

7、关于FMG

浏览www.fmg-tech.com了解更多产品。如有问题，请联系：sale@fmg-tech.com。

8、推荐关联产品

SH218蓝牙温度记录探针        SH216C迷你冷链温度计      SH104M表盘温度记录仪

# Text boxes

S按键

℃/F键

数据下载提示

实时温度曲线

历史数据查询

实时温度值

设备连接状态

电池低电

设备名称

系统设置