体核温度遥测胶囊SV223

用户手册

1、概述

感谢您使用SV224体核温度遥测胶囊，体温是反映动物新陈代谢的重要生理参数，当动物生命体征发生异常时，体温将产生变化。

SV223采用胶囊进入动物的消化系统测量动物的体核温度，胶囊内部还含有射频电路，将信息无线传输到手机，以体温曲线或表格方式实时显示数据。体核温度遥测胶囊还具有数据存储记录功能，手机可以下载数据。

体核温度遥测胶囊使用对动物无害，已通过食品及药品管理局注册认证，主要应用于大鼠小鼠、兔、狗、猴等实验动物的体温测量；医学研究、病理和药理临床试验

2、功能特性

·测量、记录、无线发送体温数据

·兼容BLE5.0低功耗蓝牙通讯协议

·手机监视或下载遥测胶囊的历史记录

·数据呈现方式：体温曲线或记录表格

·记录表格可发送至PC、邮箱、QQ、微信

·体温测量范围：32.0～43.0℃，±0.1℃

·记录间隔1分钟/存储12000组数据

·无线传输距离：10米

·胶囊尺寸：D7xH17

·胶囊重量：2.1g

·电池续航：14天

·胶囊尺寸：D8 x H17

3、产品外观

4、操作步骤

·遥测胶囊放置在80度以上的热水中1分钟后，电源开启。

·动物吞入遥测胶囊测量体核温度

·按照下面的App工作流程操作:

5、装箱单

SV223体核温度遥测胶囊                1颗

监视器                                1台（选项）

App软件TempView                      1套（FMG网站下载）

用户手册                               1本