厨房蓝牙探针温度计 SH255

用户手册

1、概述

厨房蓝牙探针温度计SH254M摆脱了传统的温度探针与监视器有线连接方式，实现了温度探针与手机等智能终无线连接。它的直径仅5mm，可能是世界上最细及微型化的无线探针温度计。您下载APP应用软件“Grill ProbeE”，便可测量食物内部温度、煎炸设备加热台表面温度、箱烤烤炉和冰箱冷藏柜内部温度，它是家庭、酒店、餐厅必备的厨房设备，已用于麦当劳、肯德基、美团冷链的食品安全检测。

2、产品外观

探针                           充电器                                  表温探测手柄

3、功能特性

●食物温度测量范围：0～100℃

●冷藏温度测量范围：-40～18℃

●食物和冷藏测量精度：±0.5℃

●烤箱烤炉温度测量范围：0～300℃

●炉温及表面温度测量精度：±1℃

●测量响应时间和传输速率：4秒

●食谱/温度/计时三种烹饪模式

●兼容蓝牙BLE4.2,传输距离30米

●每台手机可监测四根探针温度计

●配置App应用软件Grill ProbeE

●不锈钢探针结构，防水等级IP67

●探针的尺寸：D5 x L96mm

●5分钟快速充电，续航时间10小时

●充电器使用AAA电池，电池寿命2000小时

●国内法规认证：GB4806、QB/T4984、GB9685

●国际法规认证：美国FDA和NSF、德国LFGB、英国UK SI898、欧盟CE

4、安装与测量

—探针充电

·打开充电器电池盖，装入AAA电池。若按键指示灯不亮，表示电池低压，请更换电池。

·探针放入充电器，若按键时指示灯亮，表示电已充满。将探针从充电座中取出，开启

蓝牙探针温度计，持续工作10小时。

—安装App软件

在Apple Store 或Google Play应用软件中下载Grill ProbeE

→

—温度测量方法

A.测量食物内部和烤炉的温度

将探针插入食物中，插入深度必需越过钢管上标识的红色安全线。

B.测量加热台表面的温度

手握表温探测手柄并插入到探针的尖锥部位，将探针的另一端手柄顶部凸起的圆形金属片，放置在煎炸炉具加热台的表面，放置时间约60秒，然后读取稳定的温度测量数据。       →       →               →

表温探测手柄   插入探针尖锥部位    凸起的圆形金属片               加热台表面

—测量冰箱冷藏柜的温度

将探针温度计放入冰箱冷藏柜中，可从手机等智能终端读取温度测量数据。

5、APP操作步骤

—APP主界面

6、产品应用

www.fmg-tech.com