Produktname : Luft Feeder Maschine, Modell: AF

Vorstellung

- Shenzhen Honger Maschine Equipment Co., Ltd sind professionelle Haspel Richt Feeder 3 in 1 Maschine, Luft Feeder, servo Feeder Maschine in China.Wir sind die einzige eigene internationale entwickelte große CNC, die FPW & VMC enthält.Die beste Qualität, bester Preis Richt Feeder 3 in 1, servo Feeder, Luft Feeder Maschinenhersteller in Guangdong.

- Unsere Luft Feeder Maschine ist geeignet für alle Metallschraubenzuführung von 0-3mm Dicke .

- Unsere Luft Feeder Maschine wird weit im Computer, Mobiltelefon , Automobilindustrie , Haushaltsgeräte Herstellung, medizinische Apparate und Instrumente, Hardware & Metallteile usw. Industrie eingesetzt.

Merkmal und Vorteil:

- Die billigste Feeder Maschine

- Hohe Genauigkeit: +/- 0,1 mm

- Geeignet für Materialstärke : 0,2-3,0mm.

- Geeignet für alle Arten von Metallrollen und automatische Geraderücken sowie Fütterung, leicht zu bedienen.

- Geeignet für Metallteile , Elektron, elektrisches Gerät, Spielzeug und kontinuierliche Pressproduktion von Autoteilen, Geraderücken und Fütterung.

- Wir können die Maschine anpassen.

- Schnelle Geschwindigkeit: 12 m / min.

Technische Daten:

| Name | Luft Feeder |
| --- | --- |
| Modell |  | AF-1C | AF-2C | AF-3C | AF-4C | AF-5C | AF-6C |
| Max. Füttern Breite | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Max. Vorschublänge | mm | 50 | 80 | 80 | 130 | 150 | 200 |
| Material Dicke | mm | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 |
| pneumatischer Druck | kg/cm2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Max.Füttern S.P.M | MC/min | 250 | 200 | 180 | 130 | 100 | 70 |
| Feste Klemmreibung | kg | 10 | 27 | 40 | 55 | 78 | 78 |
| Bewegliche Klammer Reibung | kg | 30 | 49 | 65.5 | 72.5 | 144.5 | 169 |
| Spannkraft | kg | 14 | 16.5 | 19.5 | 25.5 | 41 | 41 |
| Luftverbrauch | L/mm | 26.5 | 38.5 | 47 | 58.6 | 100.5 | 108.5 |
| Gewicht | kg | 8.8 | 9.6 | 12.8 | 19.6 | 38.4 | 52.4 |
| Modell |  | AF-7C | AF-8C | AF-9C | AF-10C | AF-11C |
| Max. Füttern Breite | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Max. Vorschublänge | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Materialstärke | mm | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| pneumatischer Druck | kg/cm2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Max. Füttern S.P.M | MC/min | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 |
| Feste Klemmreibung | kg | 90 | 100 | 119 | 119 | 119 |
| Bewegliche Klammer Reibung | kg | 200 | 217 | 220 | 245 | 245 |
| Spannkraft | kg | 67 | 74 | 77 | 85 | 85 |
| Luftverbrauch | L/mm | 152 | 162.5 | 174.2 | 182.5 | 170.5 |
| Gewicht | kg | 80 | 96 | 156 | 178 | 200 |

Anforderung von Käufern

| Paket | Holzkiste oder Kartonpaket |
| --- | --- |
| Service nach dem Verkauf | 1Jahr |
| Lieferzeit | 0-5 Arbeitstage |
| Transportmethode | Seeschifffahrt oder Luftverkehr |
| Zahlungsfrist | T / T L / C Bargeld oder andere |

Produkt Attribut

| Energie | Luft |
| --- | --- |
| Preis | der billigste |
| Lieferzeit | Die kürzeste Zeit, auf Lager |
| Die max. Spule Dicke | 3mm |
| Großkunden | Media, Haier , AUDI,DONGFENG usw. |
| Gewicht der Maschine | leicht |

passende Ausrüstung

- Progressive-Form / Werkzeug / Ausstecher

- Beg schweren Pressmaschine

- Optoelektronische Hand

- Förderband usw.

- Haspel Maschine

Fertige Produktsausstellung