Nazwa produktu: Szybka prasa Typu H

Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca szybkie prasy w Chinach. Jesteśmy jedyna firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Jesteśmy największym producentem szybkich pras w Guangdong.

- Nasze szybkie prasy typu H mogą osiągać prędkość do 200-2000spm. z dokładnością do +/-0.01mm. Posiadamy nastepujące maszyny:25Ton, 45Ton , 65Ton , 85Ton,125Ton,200Ton.

- Nasze szybkie prasy typu H są szeroko stosowane przy w produkcji stojanów, wirników, guzików, dziurek itp. częściach metalowych o dużej szybkości. Produkcja silników i urządzeń AGD, instrumentów.

- Nasze szybkie prasy typu H są szeroko stosowane przy produkcji LED, branży samochodowej, urzadzeń domowych, aparatury medycznej, intrumentów, narzędzi oraz częsci metalowych.

Funkcje i korzyści:

- Obudowa wykonana z żeliwa wysokiej wytrzymałości. Najlepsza stabilność.

- Zaadaptowano podwójny filar przewodni, kolumna centralna typu A

- Łożyska kulkowe niepsujące się niemieckie FAG.

- Dynamiczna równowaga do wyboru.

- Maszyna zawiera blokadę hydrauliczną, wskaźnik wysokości formy, zestaw narzędzi,napędzane silnikiem regulowana maszyna die.Cooling etc.

- interfejs użytkownika ze sterowaniem mikrokomputerem.

- Układ smarowania automatyczny.

Dane techniczne:

| Nazwa | Szybka prasa typu H |
| --- | --- |
| Model | RH-30 | RH-45 |
| Siła | 30Ton | 45Ton |
| skok | 25mm | 30mm | 40mm | 25mm | 30mm | 40mm |
| prędkość(SPM) | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-900 | 200-800 | 200-600 |
| wysokość | 192-232 | 190-230 | 185-225 | 208-248 | 205-245 | 200-240 |
| obszar roboczy(mm) | 660mmx460mmx110mm | 780mmx650mmx120mm |
| obszar prowadnicy(mm) | 630mm x 330mm | 730mmx380mm |
| regulacja prowadnicy(mm) | 40mm | 40mm |
| otwarcie łoża(mm) | 100x 500 | 120x550 |
| Silnik (KM) | 10.00 | 15.00 |
| Waga maszyny(kg) | 5200kg | 8516kg |
| system smarowania | wymuszony automatyczny |
| System zmiennej prędkości | Inwerter |
| Sprzęgło i hamulec | Sprzęgło powietrzne, hamulce tarciowe |
| Redukcja wibracji | Mechaniczne mocowania oraz pneumatyczne mocowania |
| Nazwa | Szybka prasa typu H |
| Model | RH-65 | RH-85 |
| Siła | 65Ton | 85Ton |
| skok | 30mm | 40mm | 50mm | 30mm | 40mm | 50mm |
| prędkość(SPM) | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
| wysokość | 270-320 | 265-315 | 260-310 | 370-320 | 365-315 | 360-310 |
| obszar roboczy(mm) | 950mmx700mmx135mm | 1200mmx900mmx150mm |
| obszar prowadnicy(mm) | 900x450 | 1100x650 |
| regulacja prowadnicy(mm) | 50mm | 50mm |
| otwarcie łoża(mm) | 125x650 | 850x150 |
| Silnik (KM) | 25.00 | 30HP |
| Waga maszyny(kg) | 16080.00 | 19000kg |
| system smarowania | wymuszony automatyczny |
| System zmiennej prędkości | Inwerter |
| Sprzęgło i hamulec | Sprzęgło powietrzne, hamulce tarciowe |
| Redukcja wibracji | Mechaniczne mocowania oraz pneumatyczne mocowania |

Atrybuty produktu

| Silnik | TECO |
| --- | --- |
| podwójny zawór elektromagnetyczny | ROSS |
| stycznik | FUJI |
| przekaźnik elektryczny | FUJI |
| Łącznik pneumatyczny | ARK |
| przełącznik wielostopniowy | FUJI |
| zawór elektromagnetyczny | MAC |
| kołek prowadzący | Japonia stop miedzi |
| włącznik prasy | FUJI |
| Łożyskowanie | FAG |
| włącznik powietrza i części zewnętrzne | FUJI |
| Zasilacz zmiennoprądowy | FUJI |
| Podajnik oleju stabilizatora | SANYO |
| uszczelka olejowa | SKY |

Warunki zakupu:

| Opakowanie | skrzynia drewniana |
| --- | --- |
| opieka posprzedażowa | 1 rok |
| czas doręczenia | 0-30 dni roboczych |
| droga dostawy | fracht morski |
| rozdzaj płatności | T/T L/C gotówka lub inne |

Dodatkowy osprzęt

- Szybka metalowa forma guzikowa

- szybka forma dziurkująca

- szybka forma wykańczająca

- szybkie narządzie do statorów

- szybka forma do dziur

- szyba forma do części metalowaych

- szybki podajnik

- szybka elektryczna płaska rozwijarka

- szybka maszyna prostująca typu S

Końcowa prezentacja produktu