Nazwa produktu: Prasa wysokiej precyzji/Wysokowydajna prasa precyzyjna.Model:APA

Funkcje Wysokowydajnej prasy precyzyjnej

- Obudowa maszyny została zespawana z wysokiej jakości płatów stali i poddana zabiegowi eliminacji napięć. To podwyższa stabilność i niezawodność prasy

- W celu zapewnienia, żeby maszyna pracowała stabilnie i gładko, przyjęto konstukcję dwóch symetrycznych płyt z odważnikami.

- Formę można dostosowywać z dokładnością 0.1mm, bezpieczna, niezawodna, i wygodna.

- Korba, biegi, pas łaczący są oksydowawane utwardzane i obrabiane. posiadają doskonałe właściwości mechaniczne i są trwałe.

- Przemyślany wzór sktrukturalny jest wygodny do automatycznej produkcji i produkcji liniowej

- Używane niezawodne sprzęgła wysokiej intensywności / hamulce oraz podwójny zawór elektromagnetyczny. Ochraniach przeciwprzeciążeniowy gwarantuje kompletne bezpieczeństwo produkcji.

- Użyta wysokiej klasy stal stopowa, podwójna korba, szerokie pole pracy z połaczeniem dźwigni, zoptymalizowana konstrukcja odpowiednia dla dużych szóstek i form. duże ułożyskowanie ładowanie uderzeniowe, a także prasowanie dowolnych form.

- Zaadoptowano zamkniety układ elektryczny, kompatybilny z dowolnym układem automatycznym

Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca maszyny szybkie prasy, precyzyjne prasy, wysokowydajne prasy. Jesteśmy jedyna firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Jesteśmy największym producentem szybkich pras w Guangdong.

- Nasze prasy precyzyjne mogą osiągać prędkość do 35-500spm. z dokładnością do +/-0.02mm. Posiadamy nastepujące maszyny: 15Ton, 25 Ton, 35Ton,45Ton , 60Ton , 80Ton.110Ton,160Ton,200Ton,260Ton itd.

- Nasze prasy precyzyjne sa szeroko stosowane przy w produkcji stojanów, wirników, guzików, dziurek itp. częściach metalowych o dużej szybkości. Produkcja silników i urządzeń AGD, intrumentów.

- Nasze prasy precyzyjne są szeroko stosowane przy produkcji LED, branży samochodowej, urzadzeń domowych, aparatury medycznej, intrumentów, narzędzi oraz częsci metalowych.

Dane techniczne:

| model | APC-110B | APC-160C | APC-200B | APC-250B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| typ | V | H | V | H | V | H | V | H |
| Siła (ton) | 110 | 160 | 200 | 250 |
| punkt tonażowy (mm) | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
| skoków na minutę (spm) | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-75 | 20-35 | 30-60 |
| skok(mm) | 180 | 110 | 2000 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 |
| wysokość | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 |
| regulacja prowadnicy(mm) | 100 | 100 | 120 | 120 |
| standardowy obszar(mm) | 1800*650130 | 2000*760*150 | 2400*840*170 | 2700*900*170 |
| obszar prowadnicy(mm) | 1400*500*70 | 1600*550*70 | 1850*650*95 | 2100*700*95 |
| Główny silnik(KW*P) | VS11*4 | VS15*4 | VS 18.5*4 | VS 22*4 |
| ciśnienie powietrza(kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| precyzja prasy | GB/JIS1 class | GB/JIS1 class | GB/JIS1 class | GB/JIS1 class |
| wymiary prasy | 1745*2000*3050 | 1940*2200*3709 | 2235*2620*3849 | 2545*3000*4304 |
| waga prasy | 14.2 | 20 | 27.5 | 45.5 |
| Efektywna powierzchnia matrycy poduszki (mm ) | 350*235*2pcs | 410*260*2pcs | 540*350*2pcs | 640*470*2pcs |

Atrybuty produktu

| Silnik | TECO |
| --- | --- |
| podwójny zawór elektromagnetyczny | MAC |
| Silnik główny(regulowana prędkość) | TECO |
| przekaźnik elektryczny | FUJI |
| konektor pneumatyczny | FUJI |
| przełącznik wielostopniowy | FUJI |
| zawór elektromagnetyczny | MAC |
| włącznik prasy | FUJI |
| łożyskowanie | NSK |
| włącznik powietrzny i cześci zewnetrzne | FUJI |
| zasilacz impulsowy | FUJI |
| filtr | SMC |
| uszczelka olejowa | SKY |

Warunki zakupu:

| Opakowanie | skrzynia drewniana lub bez opakowania |
| --- | --- |
| opieka posprzedażowa | 1 rok |
| czas doręczenia | 0-90 dni roboczych |
| droga dostawy | fracht morski |
| rozdzaj płatności | T/T L/C gotówka lub inne |

Akcesoria:

| Nr. | Jednostka standardowa |
| --- | --- |
| 1 | wysokowydajne suche sprzęgło i hamulec |
| 2 | Elektroniczny kąt obrotu wału a wyświetlaczem LED |
| 3 | elektroniczny wyświetlacz prędkości |
| 4 | wyłaczony/impulsowy/bezpieczny/jeden skok/ciągła |
| 5 | Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe |
| 6 | Główny silnik (regulowany) |
| 7 | czujnik przekroczenia |
| 8 | przenośny ręczny popych |
| 9 | Podwójny zawór elektromagnetyczny |
| 10 | Automatyczne dostosowanie prowadnicy |
| 11 | elektroniczny wskaźnik wysokości (miara 0.1mm) |
| 12 | Ręczny system smarowania |
| 13 | Licznik “razem”, 6 cyfr |
| 14 | Licznik programatora, 6 cyfr |
| 15 | Licznik konserwacji, 6 cyfr |
| 16 | Licznik życia, 6 cyfr |
| 17 | Elektroniczny przełącznik obrotowy krzywki ( 6 zapasowych kanałów) |
| 18 | wyrzutnik powietrza 1/2 " jeden kanał |
| 19 | źródło powietrza gniazdo 1/2 " dwukanałowy |
| 20 | obwód wykrywania zacięcia |
| 21 | Gniazdo zasilania (dostępny tylko dla jednofazowego źródła zasilania 110V) |