Nazwa produktu:Podwójna grupa Precision Prostownica Maszyna,Model:STL

Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca szybkie prasy, automatyczne podajniki, rozwijarki i prostownice w chinach. Jesteśmy jedyna firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość prostownic w prowincji Guangdong.

- Our Podwójna grupa Precision Prostownica prędkości maszyna może osiągnąć 0-16m / min. I nadaje się wszelkiego rodzaju cewki prostowania metalu.

- Our Podwójna grupa Precision Prostownica Maszyna jest odpowiednia grubość 0.1-0.6mm wszystkie cewki metalowe prostowanie.

- Our Podwójna grupa Precision Prostownica Maszyna szeroko stosowane na komputer, telefon komórkowy, przemyśle samochodowym, urządzeń produkcyjnych, aparatury medycznej i instrumentów, sprzętu i części metalowe itp przemysłu.

Funkcje i korzyści

- Nadaje się do grubości materiału: 0,1-0,6 mm.

- Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi, automatyczne prostowanie, łatwa w obsłudze.

- Nadaje się do metalowych części, elektroniki, urządzeń elektrycznych, zabawek i auto części ciągła produkcja prasy, prostowanie

- Najtańsza maszyna, wysoka jakość, niskie koszty użytkowania.

- Możemy zmodyfikować maszynę

- wysoka szybkość: 0-16m/min

Dane techniczne:

| nazwa | Podwójna grupa Precision Prostownica Maszyna |
| --- | --- |
| Model | STL-150 | STL-200 | STL-300 |
| Max. Szerokość max (mm) | 150mm | 200mm | 300mm |
| grubość materiału(mm) | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 |
| rolki prostownicy | Pierwsza grupa Φ20 * 6szt 3/3 (góra / dół) Druga grupa Φ20 * 19pcs 10/09 (góra / dół) |
| prędkość | 0-16m/min |
| silnik | 0.5HP | 1HP | 1HP |
| Napięcie | AC220V/ AC415V |
| Waga maszyny | 180KG | 200KG | 180KG |

Warunki zakupu

| Opakowanie | skrzynia drewniana |
| --- | --- |
| opieka posprzedażowa | 1 rok |
| czas doręczenia | 0-25 dni roboczych |
| droga dostawy | fracht morski |
| rozdzaj płatności | T/T L/C gotówka lub inne |

Atrybuty produktu

| Certyfikat CE | Zaliczony |
| --- | --- |
| grubość zwoju | 0.1-0.6mm |
| zapasy | nie |
| Klienci | Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp. |

Dodatkowy osprzęt

- Progresywne formy/narzędzia/wtryskarki

- duże cieżkie prasy

- fotoelektronika

- Mutomatyczny podajnik

- pasy transportowe

- rozwijarki

Końcowa prezentacja produktu