Thông số kỹ thuật:

| Tên | Máy 3 trong 1 secvo Xổ cuộn, Duỗi thẳng và Tiếp liệu |
| --- | --- |
| Model | GLK2-300 | GLK2-400 | GLK2-500 | GLK2-600 | GLK2-700 | GLK2-800 |
| Chiều dài vật liệu | b≤392Mpa σs≤245MPa |
| Chiều rộng vật liệu | 50-300mm | 50-400mm | 50-500mm | 50-600mm | 50-700mm | 50-800mm |
| Độ dày vật liệu áp dụng | 0,3-3,2mm |
| Chiều dài tiếp liệu | 0-9999,99mm |
| Đường kính trong của cuộn | Φ508mm |
| Đường kính ngoài tối đa của cuộn | Φ1200mm |
| Trong lượng tối đa của cuộn | 2000KG | 2000KG | 3000KG | 5000KG | 5000KG | 5000KG |
| Tốc độ tiếp liệu tối đa | 22m/min |
| Kiểu mở rộng | Mở rộng thủy lực |
| Phương thức mở rộng | Có tay ép |
| Con lăn máy duỗi thẳng | 11 Chiếc , trên 6/dưới 5,Φ48mm |
| Nguồn điện | AC380V±10%，50HZ ±2% , (có thể thay đổi theo yêu cầu của bạn) |
| Áp suất kín khí | 0,5Mpa |
| Hướng chạy | Trái qua phải |

Yêu cầu người mua:

| Đóng gói | Thùng gỗ |
| --- | --- |
| Dịch vụ hậu mãi | 1-2 năm |
| Thời gian giao hàng | 30-45 ngày làm việc |
| Phương thức vận chuyển | Vận chuyển bằng tàu biển |
| Phương thức thanh toán | T/T L/C Tiền mặt hoặc hình thức khác |

Nhãn hiệu các bộ phận theo máy:

| Mô tơ | YASKWA |
| --- | --- |
| Giao điện người-máy | Mitsubishi |
| Chứng chỉ CE | Đạt |
| Phương thức tải cuộn | Xe đẩy cuộn |
| Phương thức điều khiển tiếp liệu | Mô tơ secvo có PLC |
| Xi lanh khí | CKD của Nhật Bản |
| PLC | Mitsubishi |
| Trục dẫn động | YASKAWA |
| Phương thức tiếp liệu | Tự động |
| Phương thức mở rộng | Thủy lực |
| Ổ bạc | NSK của Nhật Bản |
| Khách hàng lớn | Media, Haier , AUDI, DONGFENG, v.v. |