Produktname: Doppelkopf uncoiler Maschine ,Modell:DBMT

Vorstellung

- Shenzhen Honger Maschine Equipment Co., Ltd sind professionelle Haspel Richt 2 in 1 Maschine, Haspel Maschine,  Richt Maschine, servo Feeder Maschine, Hochgeschwindigkeit Press Maschine in China.Wir sind die einzige eigene internationale entwickelte große CNC, die FPW & VMC enthält.Die beste Qualität, bester Preis Haspel Maschinenhersteller in Guangdong.

- Our Doppelkopf uncoiler Maschinengeschwindigkeit können 16m / min erreichen. Und geeignete hoher Geschwindigkeit durch Drücken aller Arten von Metall-Spulenöffnung .

- Unsere Elektro-Flach Haspel Maschine wird weit im Computer, Mobiltelefon , Automobilindustrie , Haushaltsgeräte Herstellung, medizinische Apparate und Instrumente, Hardware & Metallteile usw. Industrie eingesetzt.

Merkmal und Vorteil:

- Es kann mit Richt zusammenarbeiten.Der Käufer kann auch nicht Triebkraft Stil wählen.

- It kann Zeit der Veränderung Spule speichern.

- Geeignet für Metallteile , Elektron, elektrisches Gerät, Spielzeug und kontinuierliche Pressproduktion von Autoteilen.

- Die billigste Maschine, hohe Qualität, niedrigste Wartung.

- Wir können die Maschine anpassen.

- Hochgeschwindigkeit: 15m/min

- It können Zurückspulen und Abwickeln.

Technische Daten:

| Name | Doppelseitige Uncoiler Maschine |
| --- | --- |
| Modell |  | DBMT-150 | DBMT-200 | DBMT-300 | DBMT-400 |
| Max.Coil Breite | mm | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Max. Coilgewicht | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Coil I.D. | mm | Φ460-540 | Φ460-540 | Φ460-540 | Φ460-540 |
| Coil O.D. | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 |
| Geschwindigkeit | 16m/min |

Anforderung von Käufern

| Paket | Holzkiste |
| --- | --- |
| Service nach dem Verkauf | 1Jahre |
| Lieferzeit | 0-10 Arbeitstage |
| Transportmethode | Seeschifffahrt |
| Zahlungsfrist | T / T L / C Bargeld oder andere |

Produkt Attribut

| CE Zertifikat | bestanden |
| --- | --- |
| Power | Kein Strom oder mit Motor |
| Stock | Mit |
| Expansion Weg | Handbuch |
| Großkunden | Media, Haier , AUDI,DONGFENG usw. |

passende Ausrüstung

- Progressive-Form / Werkzeug / Austecher

- Beg schweren Pressmaschine

- Optoelektronische Hand

- Feeder Maschine

- Förderband usw.

Fertige Produktsausstellung