Product name: Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine, Model: GLK2

Наименование продукта: Машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1, Модель: GLK2

Feature and advantage:

Особенность и преимущество:

- Save factory area. 3 machines together one.

1. Экономится территория завода. 3 машины в одной.

- High precision:+/-0.05 mm

2. Высокая точность: +/-0,05 мм

- Suitable for material thickness: 0.2-3.2 mm.

3. Подходит для материала толщиной 0,2-3,2 мм.

- Suitable for all kinds of metal coil automatic straightening and feeding, easy to operate.

4. Подходит для автоматического выпрямления и подачи всех видов металлических катушек, проста в эксплуатации.

- Suitable for metal parts, electron, electrical appliance, toy and auto parts continuous pressing production, straightening and feeding.

5. Подходит для непрерывного прессования, выпрямления и подачи металлических деталей, электрона, электрических приборов, миниатюрных и автомобильных запчастей.

- Japan servo motor, PLC and other electrical parts, with little malfunction and long using time. High quality, lowest maintenance.

6. Японский серводвигатель, ПЛК и другие электрические детали с небольшой неисправностью и длительным временем пользования. Высокое качество, минимальное техническое обслуживание.

- Can feed different length at the time, easy operation, safe and high stability.

7. Может подавать разные длины в одно и тоже время. Проста в эксплуатации, надёжна и очень стабильна.

- We can customize the machine.

8. Мы можем изготовить машину на заказ.

- Fast speed: 20 m/min.

9. Высокая скорость: 20 м/мин

- Coil car, pressing arm, conveyer belt, shearing machine, oiling machine etc. for choosing.

10. Подъёмно-передвижная тележка, прижимной хобот, конвейерная лента, механические ножницы, промасливающая машина и др. на выбор.

Introduction

Введение

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co., Ltd are professional Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine in China. We are the only own international advanced big CNC that include FPW & VMC. The best quality best price Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine manufacturer in Guangdong.

1. ООО «Машинное оборудование Шэньчжэнь Хунэр» является профессионалом в производстве машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 в Китае. Мы единственные, у которых есть свой международный передовой большой ЧПУ, который включает расширения файлов FPW и VMC. Производитель машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 с лучшим качеством и выгодной ценой находится в пр. Гуандун.

- Our Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine speed can reach 0-20m/min.  Precision is better than +/-0.05mm.And suitable all kinds of metal coil.

2. Скорость нашей машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 может достигать 0-20 м/мин. Точность более чем +/-0,05 мм. Подходит для всех видов металллических катушек.

- Our Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine is suitable 0-3.2mm thickness all metal coil feeding.

3. Наша машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 подходит для подачи всех металлических катушек толщиной 0-3,2 мм.

- Our Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine widely used to computer, mobile phone, automobile industry, appliances manufacturing, medical apparatus and instruments, hardware & Metal parts etc industry.

4. Наша машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1 широко используется для компьютеров, мобильных телефонов, в автомобильной промышленности, для производства приборов, для медицинских аппаратов и инструментов, для аппаратного обеспечения, металлических деталей и других отраслей промышленности.

Technical data:

Технические данные:

| Name Наименование | Uncoiler Straightener and Servo Feeder Machine 3 in 1 Машина с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством с сервоприводом 3 в 1 |
| --- | --- |
| Model Модель | GLK2-300 | GLK2-400 | GLK2-500 | GLK2-600 | GLK2-700 | GLK2-800 |
| Material strength Прочность материала | b≤392Mpa σs≤245Mpa b≤392 мПа σs≤245 мПа |
| Material width Ширина материала | 50-300mm 50-300 мм | 50-400mm 50-400 мм | 50-500mm 50-500 мм | 50-600mm 50-600 мм | 50-700mm 50-700 мм | 50-800mm 50-800 мм |
| Applicable material thickness Применяемая толщина материала | 0.3-3.2mm 0,3-3,2 мм |
| Feeding length Длина подачи | 0-9999.99mm 0-9999,99 мм |
| Inside coil diameter Внутренний диаметр катушки | Φ508mm Φ508 мм |
| Max. coil outside diameter Максимальный наружный диаметр катушки | Φ1200mm Φ1200 мм |
| Max. coil weight Максимальный вес катушки | 2000KG 2000 кг | 2000KG 2000 кг | 3000KG 3000 кг | 5000KG 5000 кг | 5000KG 5000 кг | 5000KG 5000 кг |
| Max. feeding speed Максимальная скорость подачи | 22m/min 22 м/мин |
| Expansion style Вид расширения | Hydraulic expansion Гидравлическое расширение |
| Pressing way Способ прессования | With pressing arm С прижимным хоботом |
| Straightener roller Ролики выпрямителя | 11 Pieces , top6/bottom 5,Φ48mm 11 штук, 6 наверху/5 внизу, Φ48 мм |
| Power Мощность | AC380V±10%，50HZ ±2% , (can be changed according to your requirement) Переменный ток 380 В±10%，50 Гц ±2% (может меняться согласно вашим требованиям) |
| Pneumatic pressure Пневматическое давление | 0.5Mpa 0,5 мПа |
| Running direction Направление вращения | From left to right Слева направо |

- Buyer requirement:

4.Требования покупателя

| Package Упаковка | Wooden case Деревянный ящик |
| --- | --- |
| After-Sale service Послепродажное обслуживание | 1 -2Years 1-2 года |
| Delivery time Срок доставки | 30-45 workdays 30-45 рабочих дней |
| Shipping way Способ транспортировки | Ocean shipping Транспортировка по морю |
| Payment term Средства платежа | T/T L/C Cash or other Банковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое |

- Machine parts brand:

5.Марки частей машины:

| Motor Двигатель | YASKAWA YASKAWA |
| --- | --- |
| Man-machine interface Человеко-машинный интерфейс | Mitsubishi Mitsubishi |
| CE Certificate Европейский сертификат соответствия | Passed Пройден |
| Coil loading way Способ нагрузки катушки | Coil car Подъёмно-передвижная тележка |
| Feeding control way Способ управления подачей | Servo motor with PLC Серводвигатель с ПЛК |
| Air cylinder Воздушный цилиндр | Japan CKD Japan CKD |
| PLC ПЛК | Mitsubishi Mitsubishi |
| Driver Привод | YASKAWA YASKAWA |
| Feeding way Способ подачи | Automatic Автоматический |
| Expansion way Способ расширения | Hydraulic Гидравлический |
| Bearing Подшипник | Japan NSK Japan NSK |
| Big customer Крупный покупатель | Midea, Haier, AUDI, DONGFENG etc. Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др. |