Nazwa produktu: rozwijarko- prostownica 2 w 1 Model :GO-B

Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca maszyny 2 w 1 rozwijarko-prostownice w Chinach. Jesteśmy jedyna firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość rozwijarko-prostownic w prowincji Guangdong.

- Nasze rozwijarko-prostownice mogą osiągać prędkość 0-16m/min. Są gotowe do prostowania dowolnych zwoji metalowych.

- Nasze rozwijarko-prostownice nadają się do grubości 0-1.5mm. Są gotowe do prostowania dowolnych zwoji metalowych.

- Nasze podajniki są szeroko stosowane w produkcji komputerów, telefonów komórkowych, przemyśle samochodowym, produkcji AGD, sprzętu medycznego i oprzyrządowania,  narzędziach, metalowych częściach itp.

Funkcje i korzyści:

- Oszczędność powierzchni fabryki. Dwie maszyny w jednej.

- Nadaje się do materiałów grubości: 0.1-1.5mm.

- Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi, automatyczne prostowanie, łatwa w obsłudze.

- Nadaje się do metalowych części, elektroniki, urządzeń elektrycznych, zabawek i auto części ciągła produkcja prasy, prostowanie.

- Najtańsza maszyna, wysoka jakość, niskie koszty użytkowania.

- Możemy zmodyfikować maszynę

- Wysoka szybkość: 0-22m/min

- wózek do zwoju, ramię prasujące itp. do wyboru.

Dane techniczne:

| model | jednostka | Go-200B | GO-300B | GO-400B | GO-500B | GO-600B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| maksymalna szerokość materiału | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| grubość materiału | mm | 0.1～1.5 | 0.1～1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-1.3 | 0.1-1.2 |
| waga materiału | kg | 600 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| wewnętrzna średnica zwoju | mm | 390-520 |
| zewnętrzna średnica zwoju | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| silnik prostownicy | HP | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| silnik rozwijarki | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| rolki prostownicy |  | 8góra 9 dół 10(całość napędu) |
| regulacja prostownicy |  | 4-ro punktowe nastawy |
| prędkość prostowania |  | 0～22M/MIN |
| styl rozwoju |  | manualny/hydrauliczny |
| styl indukcji |  | styl indukcja tabeli |

Warunki zakupu

| Opakowanie | skrzynia drewniana |
| --- | --- |
| opieka posprzedażowa | 1 rok |
| czas doręczenia | 0-25 dni roboczych |
| droga dostawy | fracht morski |
| rozdzaj płatności | T/T L/C gotówka lub inne |

Atrybuty produktu

| Certyfikat CE | Zaliczony |
| --- | --- |
| grubość zwoju | 0.1-1.5mm |
| zapasy | są |
| rodzaj ekspansji | manualny lub hydrauliczny |
| klienci | Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp. |