Nazwa produktu:Zygzak Servo Maszyna podajnika ,Model:NCP

Funkcje i korzyści:

- wysoka precyzja: +/-0.1mm

- Nadaje się do grubości materiału: 0,2-3,0 mm.

- Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi, automatyczne podawanie i prostowanie, łatwa w obsłudze.

- Suitable do automatycznych linii produkcyjnych blach okręgu.

- Japan serwomotor, PLC i innych części elektrycznych, z niewielką awarię i długie użyciu time.High jakość, najniższa konserwacji.

- EEasy praca, bezpieczne i wysokiej stabilności.

- Save razem zapisać cewkę.

- Możemy zmodyfikować maszynę

- Wysoka szybkość: 20m/min

- Coil samochodu, przyciskając rękę, przenośnik taśmowy, maszyny do ścinania, olejowania maszyny, itd wyboru.

Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca maszyny szybkie prasy, szybkie podajniki, szybkie rozwijarki, szybkie prostownice automatyczne podajniki serwo itp. Jesteśmy jedyna firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość maszyn w prowincji Guangdong.

- 5121Nasze podajniki powietrzne mogą osiągać prędkość do 20m/min. z dokładnością do +/-0.1mm. Są gotowe do pracy z dowolnymi zwojami metalowymi.

- Nasze podajniki powietrzne są odpowienie do pracy z dowolną grubością metalu pomiedzy 0-3mm.

- Our Servo Maszyna podajnik szeroko stosowane do przemysłu arkuszy okrąg. Takich jak naczynia, filtrowanie itp.

Dane techniczne:

| Nazwa | podajnik powietrzny |
| --- | --- |
| Model |  | NCP-200 | NCP-300 | NCP-400 | NCP-500 | NCP-600 | NCP-700 | NCP-800 | NCP-900 | NCP-1000 |
| szerokość Coil | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| grubość materiału | mm | 0.1-3.0 |
| Max. długość karmienia | mm | 0-9999.99 |
| szybkość migracji | m/min | 30（max） |
| szybkość podawania | m/min | 20（max） |
| odległość migracji | (max）mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Naciśnięcie sposobem |  | Wiosna Rodzaj |
| Zwalnianie systemu |  | Rodzaj pneumatyczne |
| Precyzja RSS | mm | ±0.2 |
| karmienie Direction |  | Lewo→Dobrze |
| Dotyczy Materiał |  | SPCC、SUS |
| napęd |  | Pojedyncze przekładniowy | Podwójne biegi |
| sposób kontrolowania |  | Skrzynka główna elektryczna i ręczny przełącznik |
| Wysokość linii podawczej | mm | Odległość od podłogi do naciśnięcia stół roboczy +Dno wysokość formy ±100mm |

Warunki zakupu

| Opakowanie | skrzynia drewniana lub karton |
| --- | --- |
| opieka posprzedażowa | 1 rok |
| czas doręczenia | 1-25 dni roboczych |
| droga dostawy | fracht morski lub lotniczy |
| rozdzaj płatności | T/T L/C gotówka lub inne |

zalety produktu

| silnik | YASKWA |
| --- | --- |
| PLC | DELTA |
| interfejs użytkownika | Weinview |
| sterownik | YASKAWA |
| Cetryfikat CE | Zatwierdzony |
| typ podajnika | automatyczny |
| kontrola podajnika | Serwo silnik z PLC |
| Łożyskowanie | Japan NSK |
| cylinder powietrza | Japan CKD |
| Klienci | Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp. |

Dodatkowy osprzęt

- Progresywne formy/narzędzia/wtryskarki

- Deep gardła naciśnij maszyny

- pasy transportowe

- Zigzag uncoiler maszyna

Końcowa prezentacja produktu: