Nazwa produktu: Niestandardowa maszyna uncoiler ,Model:MT-F

Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca maszyny 2 w 1 rozwijarko-prostownice, rozwijarki, prostownice, podajniki serwo, szybkie prasy itp. Jesteśmy jedyna firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość rozwijarek w prowincji Guangdong.

- Our uncoiler prędkości maszyna może osiągnąć 0-16m / min. I nadaje 600-2000mm szerokość wszelkiego rodzaju otworu cewki metalu.

- Our uncoiler Maszyna nadaje wszystkim otwarcie cewki metalu.

- Our uncoiler Maszyna szeroko stosowane na komputer, telefon komórkowy, przemyśle samochodowym, urządzeń produkcyjnych, aparatury medycznej i instrumentów, sprzętu i części metalowe itp przemysłu.

Funkcje i korzyści:

- Może współpracować z prostownicą. Kupujący może również wybrać non napędowej styl zasilania.

- Maximum ciężar ładunku wynosi 20 ton.

- maksymalna szerokość materiału to 2000mm. Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi, automatyczne podawanie i prostowanie, łatwa w obsłudze.

- Nadaje się do metalowych części, elektroniki, urządzeń elektrycznych, zabawek i auto części ciągła produkcja prasy.

- Najtańsza maszyna, wysoka jakość, niskie koszty użytkowania.

- Możemy zmodyfikować maszynę

- Wysoka szybkość: 16m/min

- Coil samochodu, przyciskając rękę, rozbudowa hydrauliczne itp wyboru.

Dane techniczne:

| Model | jednostka | MT-600F | MT-800F | MT-1000F | MT-1300F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szerokość materiału(mm) | mm | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| grubość materiału(mm) | mm | 0.35-1.6 | 0.35-1.6 | 0.35-1.6 | 0.35-1.6 |
| Max.outer dia | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Materiał wewnętrzna średnica | mm | Ø450-530 | Ø450-530 | Ø450-530 | Ø450-530 |
| waga ładunku (kg) | kg | 5000 | 5000 | 8000 | 10000 |
| sposób rozszerzający | ekspansja hydrauliczny |

Warunki zakupu

| Opakowanie | skrzynia drewniana |
| --- | --- |
| opieka posprzedażowa | 1 rok |
| czas doręczenia | 0-10 dni roboczych |
| droga dostawy | fracht morski |
| rozdzaj płatności | T/T L/C gotówka lub inne |

Atrybuty produktu

| Certyfikat CE | Zaliczony |
| --- | --- |
| szerokość zwoju | 600-2000mm |
| waga Coil | 0-20Ton |
| styl rozwoju | manualny/hydrauliczny |
| klienci | Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp. |

Dodatkowy osprzęt

- Progresywne formy/narzędzia/wtryskarki

- duże cieżkie prasy

- fotoelektronika

- pasy transportowe

- Mutomatyczny podajnik

Końcowa prezentacja produktu